Afsluiting Martin Luther Kinglaan te Castricum

Fietsvriendelijk via het bestemmingsplan

Het is belangrijk al in de fase van de ruimtelijke planvorming rekening te houden met fietsers en hun veiligheid.

Duidelijke keuzes in dat stadium kunnen leiden tot structureel gedegen oplossingen, die voorkomen dat achteraf dure correcties moeten worden aangebracht. Weinigen zullen deze theoretische wijsheden ontkennen, maar de praktijk sluit er lang niet altijd bij aan. Soms wel, zoals in Castricum waar verkeerscirculatiemaatregelen fietsen veiliger en aantrekkelijker hebben gemaakt.

Aan het eind van de jaren ’80 vormde de Martin Luther Kinglaan een ontsluitingsweg aan de oostzijde van de kern. De acht meter brede, circa 1,5 kilometer lange asfaltweg vormde de overgang tussen de woonbebouwing en het aangrenzende weidelandschap. De toegestane maximumsnelheid was 50 km/uur, maar volgens de omwonenden reed het gemotoriseerde

verkeer er vaak harder. Dat leidde tot veel klachten van omwonenden en de vele fietsers die gebruikmaken van de laan, waaraan sportvoorzieningen en basisscholen zijn gelegen. Ook leerlingen van scholen voor voortgezet onderwijs, onder andere komende uit Uitgeest, maken gebruik van de laan. In totaal betreft het ongeveer 2200 leerlingen.

Bestemmingsplan

Toen de plannen voor de nieuwbouwwijk Albertshoeve werden gemaakt, kwam ook de verkeersontsluiting daarvan aan de orde. Met de problemen op de Martin Luther Kinglaan in het achterhoofd besloot de gemeente (sinds 1 januari 2002 Castricum-Limmen) de verkeerscirculatie te wijzigen en een nieuwe ontsluitingsweg te realiseren: de Laan van Albertshoeve. De Martin Luther Kinglaan kon dan een woonstraat annex fietsroute worden. Om de nieuwe functie als fietsroute te onderstrepen,  werd voorgesteld voor het autoverkeer een ‘knip’ aan te brengen met een doorsteek voor fietsers. De met de verkeersknip aan te passen  verkeerscirculatie werd begin jaren ’90 in het conceptbestemmingsplan Albertshoeve opgenomen. Dat plan werd na het doorlopen van de gebruikelijke inspraakprocedure vastgesteld, waarmee de basis werd gelegd voor een verkeersveilige en aantrekkelijke fietsroute op de Martin Luther Kinglaan. Voor de aanleg van de fietsdoorsteek is later een aparte inspraakronde gehouden.

Fietsdoorsteek

De fietsdoorsteek is uiteindelijk een betegeld fiets-/bromfietspad (RVV-bord G12a) geworden met een lengte van

circa 50 meter. Naast het fietspad is een grasveldje gerealiseerd en zijn enkele speeltoestellen geplaatst. De Martin

Luther Kinglaan kent nu een maximumsnelheid van 30 km/uur. De afgelopen drie jaar zijn daar geen ongevallen met

fietsers gebeurd. Iedereen is tevreden over de realisatie van de fietsdoorsteek, omwonenden, de plaatselijke Fietsersbond

en de gemeente, die infrastructurele wijzigingen voor het fietsverkeer in een zo vroeg mogelijk stadium in de ruimtelijke planvorming wil opnemen. Een andere fietsdoorsteek is daarom eveneens al vastgelegd in een bestemmingsplan.

Fietsverkeer nr 5, maart 2003 pag. 16.